- Objectivo:

Definir as regras de higiene no trabalho e limpeza de instalações e material.

- Campo de Aplicação:

Aplica-se ao laboratório e aos postos de colheitas.

- Modo de Proceder:

Higiene no trabalho

- Os funcionários lavarão as mãos e os pulsos na entrada e saída do laboratório e sempre que retirem as luvas.

- A utilização de luvas durante a colheita de amostras biológicas e a manipulação de produtos biológicos e químicos é obrigatória.

- É interdita a utilização de luvas em áreas não laboratoriais e na utilização de objectos não laboratoriais.

- Só é permitido comer, beber e conservar alimentos na área própria do laboratório.

- No início e no fim dos trabalhos laboratoriais cada funcionário limpa a bancada respectiva com papel descartável embebido em álcool 70º.

- No laboratório há um local de acesso rápido, de conhecimento geral, onde se armazena hipoclorito de sódio a 5% em recipiente fechado, areia e papel descartável para servir na descontaminação ou neutralização de derramamentos biológicos ou químicos.

- Todos os funcionários dispõem de uma bata sobresselente, possibilitando a muda imediata após eventual contaminação biológica.

(…)

(…)

Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais

A limpeza de materiais implica o uso de vestuário descartável de protecção.

Todo o material reutilizável é considerado contaminado química e biologicamente.

Colocar o material num contentor com hipoclorito de sódio a 5% durante ≥ 3 horas;

Lavar o material com água em abundância;

Lavar o material com água e detergente;

Colocar o material num contentor com hipoclorito de sódio a 5% durante ≥ 12 horas;

Enxaguar com água purificada em abundância;

Secar.

Esterilizar o material de bacteriologia: 121º; 15’; 100% humidade relativa

Limpeza e desinfecção de infra-estruturas

A limpeza de infra-estruturas é efectuada como descrito na tabela seguinte, é controlada, semanalmente e por amostragem, pelo Responsável da qualidade que efectuará o respectivo registo no IMP.28 Controlo de infra-estruturas / ambiente de trabalho.

A limpeza deve ser feita com luvas e avental descartáveis, no sentido das zonas limpas para as mais sujas, usando um balde duplo – um com água quente e detergente comum, outro com água limpa para enxaguamento.

A desinfecção de superfícies e pavimento usa hipoclorito de sódio 1% ou, em materiais susceptíveis à corrosão, álcool a 70º.

Os gabinetes de trabalho e a área administrativa e a área da valência de Microbiologia possuem material de limpeza e desinfecção próprios.

| Área | Frequência (Mínima) | Métodos | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabinetes | Meio da Tarde | Limpeza | Sra. Maria |
| Áreas Administrativas | Meio da Tarde | Limpeza |  |
| Recepção | Início da Manhã | Limpeza |  |
| Espaços comuns | Meio da Tarde | Limpeza |  |
| Sanitários Funcionários | Meio da Tarde | Limpeza Desinfecção lavatórios e sanitários |  |
| Sanitários Utentes | Início da Manhã; | Limpeza Desinfecção lavatórios e sanitários |  |
|  | Durante a manhã, de hora em hora | Limpeza Desinfecção lavatórios e sanitários |  |
|  | Meio da tarde | Limpeza Desinfecção lavatórios e sanitários |  |
|  | Fim da tarde | Limpeza Desinfecção lavatórios e sanitários |  |
| Sala Colheitas | Início da Manhã | Limpeza |  |
|  | 10 H; 12 H; | Limpeza rápida |  |
|  | Meio da tarde | Limpeza Desinfecção bancadas |  |
| Laboratório | Início da Manhã | Limpeza |  |
|  | Fim da Manhã | Limpeza; Desinfecção de bancadas |  |
|  | Fim do dia | Limpeza; Desinfecção de bancadas |  |
| Área de Microbiologia | Início da Manhã | Limpeza; Desinfecção de bancadas e pavimento |  |
|  | Fim da Manhã | Limpeza; Desinfecção de bancadas e pavimento |  |
|  | Fim do dia | Limpeza; Desinfecção de bancadas e pavimento |  |
| Sala de Urinas e Balcão de Fezes | Início da Manhã | Limpeza |  |
|  | Fim da Manhã | Limpeza; |  |
|  | Fim dos trabalhos | Limpeza; Desinfecção de bancadas |  |

| Equipamento | Frequência (Mínima) | Métodos | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Câmara de fluxo laminar | Antes dos trabalhos | Limpeza e desinfecção |  |
|  | Depois dos trabalhos | Limpeza e desinfecção |  |
| Malas de transporte | À Tarde | Limpeza; Desinfecção álcool 70º |  |
| Frigoríficos amostras biológicas | Quinzenal | Limpeza; Desinfecção álcool 70º |  |
| Frigoríficos reagentes | Mensal | Limpeza; Desinfecção álcool 70º |  |

- Edição e Distribuição:

Edição:

| Edição | Data | Conteúdo das Modificações |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pág. de Págs. Modificadas | Descrição das Modificações |

Distribuição:

Tomaram Conhecimento do Original:

Data/Rubrica:

| Cópias Controladas: |
| --- |
| Nº | Localização | Data /Rubrica |